Příloha č.1

Technická specifikace předmětu koupě na dodávku:

"nový traktor kolový"

Základní parametry:

Kategorie traktoru T2

Maximální šířka traktoru 1250 mm

Kabina s vytápěním

Maximální výška 2300 mm

Motor:

Čtyřválcový vznětový motor nepřeplňovaný

Výkon motoru minimálně 35 PS

Převodovka a řízení:

Pohon všech kol

12 rychlostních stupňů vpřed

12 rychlostních stupňů vzad

Uzávěrka předního i zadního diferenciálu

Hydrostatické řízení se samostatným čerpadlem

Hydraulika a závěsy:

Zadní tříbodový závěs kat. I

Přední tříbodový závěs

Přední vývodový hřídel

Zadní vývodový hřídel s otáčkami 540 a 540 EKO

Výkon hydraulického čerpadla min. 30 l/min.

Zvedací síla zadních ramen minimálně 1.100 kg

Min. 3 hydraulické okruhy

Kola:

Pneumatiky se šípovým vzorem

Minimální průměr kol zadních 24 palců (R 24)

Minimální průměr kol předních  16 palců (R 16)

Ostatní vybavení:

Plastové blatníky přední i zadní

Objem palivové nádrže minimálně 35 litrů

Pracovní světlomety přední i zadní

Výstražný maják