Elektronická úřední deska
Popis: HW a SW pro provoz venkovní elektronické desky úřadu (kiosku) s nepřetržitým přístupem včetně napojení na spisovou službu pro zveřejňování dokumentů.

Požadavky HW:
- Provedení: Venkovní dotykový LCD panel velikost 46“ pro umístění na zeď na výšku, odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), ocelové šasi ( na zeď)
- Provozní podmínky: provoz na přímém slunci (interní klimatizace, jasný displej)
- Rozsah provozních teplot: -25°C až 40°C
- Jas displeje: 2000 nit, čidlo pro automatickou regulaci jasu displeje
- Stupeň krytí: IP 56
- Parametry displeje: velikost 46“, rozlišení 1080x1920, poměr stran 9:16, pozorovací úhly 178°
- Integrovaný řídící počítač včetně OS s min. parametry: CPU 2 jádra, 4GB RAM, 120 GB SSD disk, HD grafika
- Konektivita: Ethernet (RJ-45)
Požadavky SW:
- Integrace na aplikaci el. úřední deska společnosti Vera s.r.o. (https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uredni-deska/)
- Interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisových služeb.
- Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel, PDF, PNG, JPEG, HTML
- Prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu).
- Volitelně možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané webové stránky.
- SW pro místní i vzdálenou konfiguraci a správu zařízení včetně monitoringu funkčnosti a odesílání varování na servisní e-mail.