Okna mají tyto vlastnosti:
· stavební hloubka 78mm
· čtyřvrstvá povrchová úprava
· mikroventilace (u otvíravě sklopných pravoúhlých oken)
· středové a dorazové těsnění (dvě těsnící zóny)
· pojistka proti chybné manipulaci křídla a nadzvedávač
· izolační sklo s rámečkem (nekovový meziskelní rámeček PSI 0,030 – 0,035)

1) 25 ks
Dřevěné okno 78
Profil: Pevně zasklený světlík,
2 * Okno
Dřevina: smrk napojovaný
Výplň: 3ks Dvojsklo Ug=1,1; g=64%; Tv=82%; Rw=30dB; swU fixní zasklení,
Kování:	Otevíravé levé,
Otvíravě-sklopné pravé
Odstín: 4-vrstvá povrchová úprava Okapnice: světlý bronz
Příčky: 3 * vnější nalep.25mm
Klička okenní: bronz

2) 30 ks
Dřevěné okno 78
Profil: Pevně zasklený světlík,
2 * Okno
Dřevina: smrk napojovaný
Výplň: 3ks Trojsklo Ug=0,7; g=53%; Tv=74%; Rw=33dB; swU fixní zasklení,
Kování: Otevíravé levé,
Otvíravě-sklopné pravé
Odstín: 4-vrstvá povrchová úprava
Okapnice: světlý bronz
Příčky: 3 * vnější nalep.25mm
Klička okenní: bronz

3) 8 ks
Dřevěné okno 78
Profil: Okno
Dřevina: smrk napojovaný	Výplň: Dvojsklo Ug=1,1; g=64%;	Tv=82%; Rw=30dB; swU
Kování: Otvíravě-sklopné pravé	Odstín: 4-vrstvá povrchová úprava	Okapnice: světlý bronz
Příčky: 3 * vnější nalep.25mm
Klička okenní: bronz

4) 22 ks
Dřevěné okno 78
Profil: Okno
Dřevina: smrk napojovaný
Výplň: 4ks Trojsklo Ug=0,7; g=53%; Tv=74%; Rw=33dB; swU Kování: Otvíravě-sklopné pravé Odstín: 4-vrstvá povrchová úprava
Okapnice: světlý bronz
Příčky: 3 * vnější nalep.25mm
Klička okenní: bronz

Pod čarou prosíme uvést cenovou nabídku s variantou Dřevina: smrk nenapojovaný.

Pro zabránění prašnosti bude při demontážních pracích použito dostatečné odsávací zařízení. Před samotným bouráním oken si nájemníci sami zakryjí podlahy a nábytek. Demontovaná okna budou uskladněna v přízemí domu. Bílení si provedou nájemníci sami.