Příloha č. 3

Technická specifikace

předmětu koupě na dodávku „Nákup kolového traktoru s nosičem kontejnerů a 4 ks kontejnerů“

Prodávající vyplní všechny sloupce v tabulce označené zeleně. Pokud je v tabulce uvedena hodnota ANO/NE prodávající uvede ANO nebo NE (v případě, že uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo). V ostatních případech prodávající uvede konkrétní údaj (např. má-li být u výkon motoru min. 130 kW, uvede prodávající konkrétní hodnotu -  např. 140 kW).

| Tovární značka vozidla | konkrétní údaj |
| --- | --- |
| Kategorie vozidla T1B | ANO/NE |
| Požadované technické požadavky: | Prodávajícím nabízené parametry: |
| Počet dveří | 2 | ANO/NE |
| Počet míst k sezení (včetně řidiče) | 3 | ANO/NE |
| Palivo | diesel | ANO/NE |
| Zdvihový objem [cm3] | 6 600 - 7 000 | konkrétní údaj |
| Max. výkon motoru [kW] | min. 170 | konkrétní údaj |
| Emisní norma | min. EURO 6 | konkrétní údaj |
| Převodovka | mechanická, 6 rychlostí | ANO/NE |
| Pohon kol | 4 x 2 | ANO/NE |
| Rozvor [mm] | min. 3 500 | konkrétní údaj |
| Celková hmotnost vozidla [kg] | max. 11 999 | konkrétní údaj |
| Celková nosnost vozidla [kg] | min. 6.500 | konkrétní údaj |
| Zatížení zadní nápravy [kg] | max. 8 500 | konkrétní údaj |
| Požadované bezpečnostní a funkční výbava: |  |
| Tažné zařízení vč. elektrické zásuvky 15 Pin a přechodky na 7 Pin a koule ISO 50 do 3,5 t | ANO/NE |
| Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu | ANO/NE |
| Zadní náprava – dvojmontáž kol | ANO/NE |
| Posilovač řízení | ANO/NE |
| Nastavitelný volant ve dvou osách | ANO/NE |
| Potahy sedadel | ANO/NE |
| Nastavitelná sedačka řidiče, odpružená, vyhřívaná | ANO/NE |
| Kotoučové brzdy s ABS a ESP na všech kolech | ANO/NE |
| Hydraulické sklápění kabiny | ANO/NE |
| Kabina prosklená vzadu, denní (krátká) | ANO/NE |
| Klimatizace kabiny | ANO/NE |
| Zrcátka vyhřívaná, el. ovládaná | ANO/NE |
| Dálkové centrální zamykání | ANO/NE |
| Automatické denní svícení | ANO/NE |
| Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu | ANO/NE |
| Elektronicky ovládaná motorová brzda | ANO/NE |
| Rádio s funkční Hands-Free | ANO/NE |
| Vnější sluneční clona nad čelním sklem | ANO/NE |
| Plnohodnotná rezerva | ANO/NE |
| Pneumatiky pro použití na silnici a do terénu | ANO/NE |
| Boční zábrany proti vklínění | ANO/NE |
| 2 ks gumového koberce | ANO/NE |
| 2 ks gumových zástěrek | ANO/NE |
| Plastové blatníky | ANO/NE |
| Schránka na nářadí | ANO/NE |
| Držák rezervního kola | ANO/NE |
| Zadní zábrana proti podjetí | ANO/NE |
| Výsuvné schůdky | ANO/NE |
| Vyvedený vzduch do kabiny | ANO/NE |
| 6 x pracovní světlo (umístěné 2 x na zadání části kabiny, 2 x na zadní části rámu a 2 x na bočních zábranách) | ANO/NE |
| 2 ks výstražných majáků na střeše vozidla, oranžová barva, provedení LED, zábleskové, nízkoprofilové | ANO/NE |
| Parkovací kamera | ANO/NE |
| Kamera s pohledem na nakládací/natahovací hák | ANO/NE |
| Ochranná mřížka na zadních světlech ocelová | ANO/NE |
| Zakrytování převodovky a nádrží | ANO/NE |
| Nosič kontejnerů, kontejnery: |  |
| Natahovací výkon, kapacita zdvihu [kg] | min. 7 500 | konkrétní údaj |
| Výška háku 1 m | ANO/NE |
| Doporučená délka kontejnerů [mm] | 3 200 – 4 500 | konkrétní údaj |
| Hydraulické jištění kontejnerů | ANO/NE |
| Hydraulický rozvaděč ovládaný elektronicky z kabiny řidiče a venkovní nouzové ovládání na rozvaděči | ANO/NE |
| Hydraulická nádrž včetně zpětných filtrů | ANO/NE |
| 1 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejneru nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,5 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu | ANO/NE |
| 2 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejnerů nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,2 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu | ANO/NE |
| 1 ks kontejnerů se zadními otevíratelnými vraty, šířka kontejnerů nepřesahující šířku kabiny o délce 4,4 [m], vnitřní výška 1,0 [m], 2 páry kotevních ok vpředu a vzadu | ANO/NE |
| Zadní výklopný rám hákového nosiče | ANO/NE |
| Uložení kontejneru na rámu nosiče minimálně 6 bodové, minimálně 2 odlehčovací kladky | ANO/NE |
| Nosič je určen pro manipulaci s dodávanými kontejnery | ANO/NE |
| Autorizovaný servis: |  |
| Autorizovaný servis do 80 km | ANO/NE |
| Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikací ČR (zejm. výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné lano) | ANO/NE |
| Polepy firemním logem v barvě dle dohody (2 x dveře kabiny a na vnější sluneční cloně) | ANO/NE |