Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě

| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| PODVOZEK: |  |
| Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t | ANO |  |
| Celkové možné technické zatížení podvozku | min. 27 t | t |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou | max. 3600 mm | mm |
| Přední náprava řízená se vzduchovým odpružením | ANO |  |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 8 000 kg | kg |
| Stabilizátor přední nápravy | ANO |  |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením | ANO |  |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy | min. 10 000 kg | kg |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy | ANO |  |
| 2. zadní náprava vlečená řízená s možností dočasné blokace řízení | ANO |  |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy | min. 8 000 kg | kg |
| Zobrazení aktuálního zatížení náprav na displeji v kabině | ANO |  |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | min. 260 kW | kW |
| Krouticí moment motoru | min. 1700 Nm | Nm |
| Emisní norma | min. Euro VI e |  |
| Výfuková roura motoru vedená nahoru vpravo | ANO |  |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s max. krouticím momentem | min. 600 Nm | Nm |
| Automatizovaná převodovka s funkcí automatického neutrálu | min. 12 stupňů |  |
| Možnost manuální volby a blokace zařazeného převodového stupně | ANO |  |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, sklopné s loketními opěrky | ANO |  |
| Sedadlo spolujezdce sklopné | ANO |  |
| Přídavné 3. sedadlo motorového tunelu | ANO |  |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce | ANO |  |
| Zadní stěna kabiny s pravým a středovým oknem | ANO |  |
| Klimatizace s automatickou regulací | ANO |  |
| Tempomat | ANO |  |
| Jednotka simulátoru tachografu (bez tachografu) | ANO |  |
| Rádio s Bluetooth, Handsfree, USB port + AUX | ANO |  |
| Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V | ANO |  |
| Centrální dálkové zamykání | ANO |  |
| Sluneční clona kabiny vnější | ANO |  |
| Kabinová interní vzduchová pistole | ANO |  |
| Zpětná širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO |  |
| Blízkopohledové zrcátko nastavitelné a vyhřívané | ANO |  |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce | ANO |  |
| Hlavní LED světlomety | ANO |  |
| Denní LED svícení | ANO |  |
| Dva LED majáky na střeše kabiny | ANO |  |
| Zadní LED světa | ANO |  |
| Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou | ANO |  |
| Kamerový systém s výhledem do okolí v úhlu 360 stupňů | ANO |  |
| Palivová hliníková nádrž s uzamykatelným víčkem | min. 250 l | l |
| Předehřev paliva | ANO |  |
| Nádrž na AdBlue | min. 50 l | l |
| Akumulátory včetně kontroly stavu na palubní desce | min. 180 Ah | Ah |
| Ocelový nárazník | ANO |  |
| Boční zábrany proti podjetí | ANO |  |
| Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín | ANO |  |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO |  |
| Povinná výbava vozidla dle aktuální vyhlášky | ANO |  |
| Barva kabiny podvozku RAL 5022 (modrá) | ANO |  |
| Kontrola aktuálního tlaku v pneumatikách | ANO |  |
| NÁSTAVBA: |  |
| Objem nástavby s lineárním stlačováním | min. 19 m3 | m3 |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů | ANO |  |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce | ANO |  |
| Výpusť jímací vany | ANO |  |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše | min. 25 cm | cm |
| Vytlačovací teleskopický štít vedený nad úrovní dna nástavby | ANO |  |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu | ANO |  |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) | ANO |  |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby | ANO |  |
| Objem nakládací vany | min. 2,5 m3 | m3 |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli | min. 8 mm | mm |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo | ANO |  |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo | ANO |  |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky | ANO |  |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby | ANO |  |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor | ANO |  |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu s ochranou proti styku s odpadem | ANO |  |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu | ANO |  |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby | ANO |  |
| Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo s přímou montáží na PTO podvozku | ANO |  |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu | ANO |  |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu | ANO |  |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku | min. 80 l | l |
| Obtok hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) | ANO |  |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu | ANO |  |
| Bezpečnostní prvky dle normy ČSN EN 1501 | ANO |  |
| 2x kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem L/P | ANO |  |
| 2x LED výstražný maják včetně ochranné mřížky L/P | ANO |  |
| 2x pracovní LED světlo v prostoru nakládky L/P | ANO |  |
| 2x pracovní LED světlo osvětlení boků L/P (v horní části nástavby) | ANO |  |
| 2x LED couvací světla L/P (ve spodní části nástavby) | ANO |  |
| 1x pracovní LED světlo v nakládací vaně | ANO |  |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče | ANO |  |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS | ANO |  |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu | ANO |  |
| Elektroinstalace odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 | ANO |  |
| Ovládací panel nástavby s diagnostickým a chybovým hlášením | ANO |  |
| Online sledování všech funkcí nástavby, provozních dat a stavů | ANO |  |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů | ANO |  |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) | ANO |  |
| Ovládání lisovacího mechanismu nástavby L/P | ANO |  |
| Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace) | ANO |  |
| Tabulka "A" sklápěcí, 2 ks | ANO |  |
| Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nástavby | ANO |  |
| Držák na koště a lopatu na přední části nástavby | ANO |  |
| Barva nástavby RAL 9010 (bílá) s nápisem v celé délce nástavby v modrém pruhu s textem: „Vaše odpady – naše starost“ | ANO |  |
| VYKLÁPĚČ: |  |
| Dělený automatický vyklápěč odpadových nádob | ANO |  |
| Výsyp nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté) | ANO |  |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 | min. 1700 N | N |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 | min. 7500 N | N |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 | max. 8 s | s |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 | max. 12 s | s |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením | ANO |  |
| Uchycení vyklápěče pomocí DIN rámu | ANO |  |
| Šířka vyklápěče v místě pro obsluhu | min.1500 mm | mm |
| Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob | ANO |  |
| Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů | ANO |  |
| Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu | ANO |  |
| Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení) | min. 45 0 | 0 |
| Akumulátor kinetické energie mechanismu pro samočinné dynamické spouštění nádob bez potřeby další energie. (snížení emisí a hluku) | ANO |  |
| Automatická, dělená, hydraulicky ovládaná hrazda pro oporu 2 kolečkových nádob s pružinovým akumulátorem kinetické energie | ANO |  |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče | ANO |  |
| Bezpečnostní elektronická závora pro vymezení funkčního pracovní prostoru (v automatickém režimu) | ANO |  |
| Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo) | ANO |  |
| Prachová clona pro minimalizaci hladiny hluku a prašnosti | ANO |  |
| Displej s rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat | ANO |  |
| Online sledování všech funkcí vyklápěče, provozních dat a stavů | ANO |  |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů | ANO |  |
| Nouzové STOP tlačítko L/P | ANO |  |
| Automatické přepnutí do převozní polohy při pohybu vozidla | ANO |  |
| Přídavná vertikální madla vyklápěče pro snadnější nástup na stupačky L/P | ANO |  |
| Hardwarová příprava pro dynamické vážení | ANO |  |
| Softwarová příprava pro dynamické vážení (CAN CleAN Open) | ANO |  |
| Barva vyklápěče RAL 9010 | ANO |  |

Údaj ANO vyjadřuje splnění požadavků technické specifikace. Následně, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK do pole  nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato nabídka může být ze zadávacího řízení vyřazena.