Příloha č. 3

Technická specifikace

Čtyř-válcový dieselový motor
Výkon motoru min. 100 HP
Emisní norma motoru stupně IV/Tier 4f
Hydrostatický pohon pojezdu
Kloubové řízení
Výložník s paralelním zdvihem
Konstrukce výložníku příhradová
Z-kinemtika výložníku
Proporcionální ovládání přídavné pracovní hydrauliky na joysticku
Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální průtok min. 110 l/min
Čerpadlo pracovní hydrauliky - maximální provozní tlak min. 230 bar
Výška otočného čepu lopaty min. 3500 mm
Světlá výška min. 400 mm
Poloměr otáčení přes pneumatiky max. 4600 mm
Poloměr otáčení přes vnější hranu standardní lopaty max. 5000 mm
Překlopný moment min. 5500 kg
Hmotnost stroje min. 9000 kg
Automatické samosvorné diferenciály v obou nápravách
Hlučnost v kabině strojníka dle ISO 6396 max. 70 dB(A)
Ovládání směru pojezdu na joysticku
Joystick upevněný na sedadle a pružící se sedadlem
Rádio
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo strojníka
Stavitelný sloupek řízení
Automatické centrální mazání
Reverzovatelný pohon ventilátoru chladičů
Cyklon na nasávání vzduchu do motoru
Přední a zadní pracovní světlomety
Pneumatiky o rozměru min. 17,5R25
Hydraulický rychloupínací systém pro adaptéry
Technický průkaz
Drapák na kulatinu o plošném průměru min. 0,9 m2
Kombinovaná lopata tzv. klapačka o objemu min. 1,3 m3