PŘÍLOHA Č. 3

Technické parametry Požadované technické parametry zadavatelem dle Zadávací dokumentace

Předmětem zakázky je dodání jedné odvozní soupravy v následujícím složení a požadovaných technických parametrů: Nákladní automobil: Výkon motoru min. 520 HP, motor EURO 6, Zdvihový objem motoru min. 12 800 cm3, Provedení 6x6, Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení, Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu, Převodovka s manuálním řazením rychlostních stupňů pro těžký terénní provoz (z důvodu provozu po lesních nezpevněných cestách), Zesílený pomocný pohon pro montovanou HNJ bez omezení doby výkonu, Ruční brzda min. na 2. a na 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě, Motorová brzda o min. výkonu 370 kW a retardér/intardér, Brzdy bubnové na všech nápravách, Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min.2. a 3. náprava), Rozvor max. 3,9 m z důvodu snadnější řiditelnosti stroje na odvozních lesních cestách, Světlá výška min. 300 mm, Výška rámu v nezatíženém stavu max. 1090 mm, Přední nájezdový úhel min. 30 stupňů, Brodivost min. 750 mm, Spodní uložení výfukového traktu Objem palivové nádrže min. 330 l, Kovové víčko nádrže Pneu přední 385/65 R22,5 Pneu zadní včetně rezervního kola 315/80 R22,5, zimní provoz (označení hora s vločkou) Zatížení přední nápravy min. 9 t, zatížení zadních náprav min. 2x11.5 t, Systém vážení vozidla včetně návěsu, Montáž zesílených akumulátorů 2x225 Ah, Palivový filtr vyhřívaný (pro zimní provoz), 4 ks pracovních dálkových světel na střechu + nerezový rám a ochrana světel 2 ks pracovních LED světel za kabinu řidiče Požadavky na vybavení kabiny: Vzduchem odpružená kabina anebo vzduchové pérování přední nápravy, Nízká spací s plnohodnotným lůžkem, Klimatizace + nezávislé topení, Vestavěná lednice, Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané , bederní opěrky Rohožky gumové, Sluneční clona nad čelním oknem a vnitřní straně okna řidiče Autorádio s USB vstupem a Bluetooth pro připojení mobilního telefonu, Radiostanice, Originál handsfree sada Satelitní Gps navigace Oranžový maják 2X , umístěný na střechu s ochranou rampou, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Zásuvka na 12V a 24V Barva kabiny - zelená tmavá, Zesílený přední nárazník, Ochrana olejové vany motoru, Velký kastlík na motorovou pilu, Vyhřívaná zpětná zrcátka, elektronicky ovládaná z kabiny řidiče, nerezový ochranný rám zrcátek Vývody elektriky a vzduchu pro návěs za kabinou (15-ti pólová zásuvka), Zadní homologovaná zábrana proti podjetí dle platné legislativy, Plná délka záruky na vozidlo min. 36 měsíců Technická dokumentace k provozu vozidla, Zaškolení obsluhy. Návěs(teleskopický): konstrukce rámu z materiálu třídy min. S 700 ,po 4 metrech snížená /lomený rám/teleskopická konstrukce rámu s hydraulickým roztahováním rámu 3000 mm, dodání zadního hydraulického posuvu 2 ks příčníků min. 1250 mm (umožní rychlejší naložení zadní části návěsu sortimentem), ovládání roztahování rámu a posuvu klanic ze sedačky HNJ plynulé bez boční aretace, zajištění hydraulickými zámky, pístnice hydraulického roztahování – umístěné v bočních tubusech rámu návěsu, zajištěna ochrana hydraulických pístníc proti mechanickému poškození, v přední části příčníky zapuštěné do hlavního rámu - 2 ks, 1 ks příčníků s možností mechanického posuvu min. o 400 mm, návěs bez kluzných desek v tubusech – pro extrémní terén, bez údržbové provedení, 5 ks příčníků posuvných po rámu návěsu v zadní části z toho 2 ks hydraulicky, min.16 ks klanic, barva stříbrná, provedení ocel – vysokopevnostní třídy S 700 min.8 ks příčníků – max. výška příčníků 140 mm návěs na třech nápravách (2x zvedání) kotoučové brzdy , nosnost náprav min. 9000kg podpěrné nohy dvourychlostní, držák pro sněhové řetězy namontovaný v přední části návěsu na levé + pravé straně u stabilizačních podpěr návěsu, elektrický a vzduchový rozvod ve spodní části rámu, elektro-propojení dle podvozku 15 pólové vzduchové pérování, trakční pomoc (zvednutí nápravy při rozjezdu ovládané z kabiny vozidla), informativní váha zatížení návěsu odvozená od řídící jednotky EBS, stabilizační systém, který zajistí stabilitu návěsu při prudkém nájezdu do zatáčky přibržděním návěsu, první přední náprava a středová náprava rozvor min. 1420 mm, středová a zadní náprava rozvor min. 1310 mm (nosnost 3x9 t), celková hmotnost technická/legislativní min. 42000kg min. 4x pracovní světlomet pro osvětlení pracovního prostoru provedení LED, výstražný maják –LED min. 2 ks, pneumatiky 385/65 R22.5, min. 6 + 1 ks, ocelové disky, lak akrylátová barva odstín zelená tmavá, podlaha protiskluzový plech AL, 1 ks držák rezervní pneumatiky s pneumatikou, + 1 ks držák pneu pro podvozek, pohotovostní hmotnost návěsu v 8 ks příčníků max. 7000 kg, hliníkový kastlík na nářadí v zadní části návěsu délka záruky na rám návěsu min. 24 mě Hydraulický nakládací jeřáb: minimální zvedací moment 210 kNm, min. nosnost na 9 m: 2300 kg, skládaná HR do „Z“, min. dosah: 9,5 m, min. úhel natáčení: 380 °, max. hmotnost včetně opěr bez příslušenství: 3100 kg, výklopné talíře podpěr, opěry jsou pevná součást podstavce, vyhřívaná sedačka, čtyřsponový závěs rotátoru, čtyřbodové uchycení k rámu vozidla, 1 ks volná hydraulická funkce, drapák o obsahu min. 0,5 m2, hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene, olejový chladič, dvouokruhové čerpadlo min. 70/70 l, min. 4 ks LED světel, startování a vypínání motoru vozidla z HR, přidávání otáček motoru vozidla z HR, kotevní šrouby, „nekonečný“ rotátor, opěrka kmenů, elekrorozvaděč opěr, ovládání opěr ze země a ze sedačky. olejová nádrž min. 200 l Nástavba: pomocný rám nástavby dimenzován dle použitého hydraulického jeřábu, materiál vysokopevnostní ocel, instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic, olejová nádrž HNJ umístěná nahoře za kabinou dodávka a montáž návěsového sedla, max. výška návěsového sedla 1370 mm od vozovky zakrytování střední části nástavby Al plechem tl. min.5 mm, výstup na nástavbu z kabiny vozidla pomocí zinkované roštnice a úpravy blatníku podvozku, výstup na nástavbu z vozovky v provedení AL schodový kastlík kastlík na nářadí plastový 1ks kastlík na sušení vázacích kurt , materiál AL, umístění nad výfukem zadní reflexní tabule, revizní zkouška HJ, hydraulický olej (syntetický, biologicky odbouratelný), 200 l úložná trubka pro uskladnění hydraulických hadic + úchyty na sněhové řetězy ocelové podložení stabilizačních podpěr HNJ včetně úchytů na nástavbě 2 ks Držák rezervního kola včetně rezervního kola min. 1x, Dodávka a montáž blatníků provedení čtvrt blatník + AL plech + kurta +napínací pružiny, vyprošťovací závěs průměr 40mm v zadní části vozidla držák na lopatu a koště délka záruky na rám nástavby min. 24 měsíců délka záruky na ostatní díly min. 12 měsíců Zápis do TP vozidla

Podpisem účastník potvrzuje výše uvedené požadavky na složení a technické parametry. V případě, že by jednotlivé technické parametry nebyly obsaženy v nabízené technice, resp. bude uvedena negativní odpověď pro příslušný technický parametr, bude účastník při hodnocení nabídky vyloučen. Totéž se týká i situace, když účastník u technických parametrů uvede kladnou odpověď a posléze by bylo zjištěno, že byl uveden nepravdivý údaj. Poté je zadavatel oprávněn účastníka, který nepravdivý údaj uvedl rovněž vyloučit. Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů. Účastník, jehož nabídka bude vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozování strojů.